ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов

- Содержание помещений общего пользования

  - Уборка чердачного и подвального помещения  - 1 раз в год

  - Установка замков на дверях подвальных и чердачных помещений – по необходимости

  - Укрепление и регулировка пружин, ручек, шпингалетов и т.п. в подъездах и технических помещениях – по необходимости

  - Частичный ремонт и укрепление входных дверей в подвальных и чердачных помещениях – по необходимости

- Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

  - Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок и наружного водостока, прочистка защитной решетки водоприемных воронок - 1 раз в год

  - Консервация и расконсервация систем центрального отопления с учетом промывки, опрессовки и наладки систем центрального отопления – при подготовке к зимней эксплуатации

  - Гидравлические испытания систем – согласно графику

  - Установка недостающих, частично разбитых, укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях в подъездах и технических помещениях – по необходимости

  - Прочистка засоренных вентиляционных каналов и дымоходов – 1 раз в год

  - Проверка состояния продухов в цоколях зданий – 2 раза в год

  - Укрепление входных дверей в подъездах –по необходимости

- Проведение технических осмотров

  - Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления,  электротехнических устройств:

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах и газоходах – 1 раз в год

- проверка исправности канализационной вытяжки – 1 раз в год

- замеры сопротивления «Петля-фаза нуль» - 1 раз в шесть лет

- замеры сопротивления изоляции проводов – 1 раз в 3 года

4.2. Плановые осмотры кровли с составлением дефектных ведомостей: 2 раза в год

а) проверка исправности слуховых окон и входов на чердак;

б) закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак;

в) проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале

4.3. Плановые осмотры фасадов с составлением дефектных ведомостей – 2 раза в год

4.4. Плановые осмотры подъездов и лестничных клеток с составлением дефектных ведомостей – 2 раза в год

4.5. Плановые осмотры подвалов с составлением дефектных ведомостей – 2 раза в год

4.6. Плановые осмотры чердаков с составлением дефектных ведомостей – 2 раза в год

4.7. Плановые визуальные осмотры систем водоснабжения и канализации с составлением дефектных ведомостей и устранение мелких неисправностей во время проведения плановых осмотров -  по графику, но не реже 2 раз в год:

а) уплотнение соединений, уплотнение сгонов (замена льняной подмотки старой на новую с посадкой на краску);

б) укрепление канализационных трубопроводов;

в) смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах и др;

г) притирка пробочных кранов в смесителях в технических помещениях;

д) устранение засоров;

е) прочистка внутридомовых канализационных стояков, лежаков

4.8. Плановые осмотры систем отопления и горячего водоснабжения с составлением дефектных ведомостей, устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения - в межотопительный период при подготовке к отопительному сезону:

а) регулировка трехходовых и пробочных кранов;

б) регулировка и набивка сальников;

в) устранение течи в трубопроводах, приборах, арматуре;

г) разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, регулирующих кранов. вентилей, задвижек;

д) очистка от накипи запорной арматуры

4.9. Плановые осмотры систем электроснабжения с составлением дефектных ведомостей - 2 раза в год

5. Система электроснабжения (за исключением внутриквартирных устройств)

5.1. Замена светильников в местах общего пользования – по необходимости

5.2. Замена и ремонт предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитков – по необходимости

5.3. Замена перегоревших ламп в подъездах – 1 раз в год

5.4. Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов – по необходимости при осмотрах

6. Слив воды и наполнение водой системы отопления – при выполнении регламентных и ремонтных работ

7. Укрепление оголовок вентиляционных труб и металлических покрытий парапета – по необходимости

8. Аварийно-диспетчерское обслуживание – постоянно

Работы, выполняемые при ликвидации аварий:

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей на трубопровод;

-смена небольших участков трубопроводов (до 2 метров);

- ликвидация засора канализации внутри строения;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов.

Центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб арматуры и нагревательных приборов;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2 метров);

- выполнение сварочных работ при ремонте или смене участка труб.

Электроснабжение:

- замена (восстановление) неисправных участков электросети здания. Исключая электрические сети жилых квартир;

Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов и пакетных переключателей.

Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвалов;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и обратное наполнение их с пуском систем после устранения неисправностей.

9. Дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень

работ и услуг по ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов

- Фундаменты и подвальные помещения.

  - Ремонт штукатурки цоколя.

  - Ремонт кирпичной кладки цоколя.

  - Устройство и ремонт вентиляционных продухов.

  - Смена или ремонт.

  - Восстановление приямков, входов в подвалы.

  - Заделка и расшивка швов, трещин фундаментов стен.

  - Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов.

- Стены и фасады.

  - Заделка трещин, расшивка швов, ремонт межпанельных швов.

  - Ремонт фасада, кирпичных стен.

  - Восстановление участков штукатурки стен фасада.

  - Окраска наружных стен фасада.

  - Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки).

- Перекрытия.

  - Восстановление засыпки и стяжки. Антисептирование и противопожарная защита древесины.

  - Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий.

- Крыши.

  - Смена обрешетки, усиление элементов деревянной стропильной системы.

  - Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций.

  - Ремонт стальных, асбестоцементных (кроме полной замены покрытия),

Включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.

  - Замена водосточных труб, воронок.

  - Замена до 50% рулонного ковра с частичной заменой нижележащих слоев.

  - Восстановление утепляющего слоя и ремонт гидроизоляционного слоя чердачного покрытия.

  - Ремонт слуховых окон и выхода на крыши.

  - Восстановление и ремонт коньковых и карнизных свесов.

- Подъезды и лестничные клетки.

Оконные и дверные заполнения.

  - Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений (ремонт оконных коробок, переплетов; ремонт дверных коробок, полотен в местах общего пользования).

  - Окраска масляными составами заполнений оконных проемов в подъездах.

- Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды. Этажи.

  - Восстановление и ремонт поврежденных участков бетонных крыльцев, козырьков.

  - Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок.

- Полы.

  - Замена отдельных участков покрытия полов в подъездах и тех.помещениях.

  - Окраска полов в технических помещениях.

- Внутренняя отделка.

  - Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами лестничных маршей и площадок.

  - Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках).

- Центральное отопление и горячее водоснабжение.

  - Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры.

  - Установка (при необходимости) воздушных кранов.

  - Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях.

  - Гидравлические испытания систем после ремонта.

  - Слив воды и наполнение водой системы отопления во время проведения ремонтных работ.

- Водопровод и канализация.

  - Смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей запорной арматуры, вентилей; гидравлическое испытание систем после ремонта.

  - Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях.

- Электротехнические устройства.

  - Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир.

- Вентиляция.

  - Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт.

- Специальное общедомовое оборудование жилых зданий.

  - Восстановление работоспособности (прочистка, промывка, опрессовка) водоподогревателей  для нужд горячего водоснабжения.

Работы производятся специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, установленным заводами-изготовителями, либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

- Внешнее благоустройство.

  - Восстановление разрушенных участков тротуаров, площадок, отмосток по периметру здания.

Перечень

работ и услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию

1. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей на трубопровод;

-смена небольших участков трубопроводов (до 2 метров);

- ликвидация засора канализации внутри строения;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов.

2. Центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб арматуры и нагревательных приборов;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2 метров);

- выполнение сварочных работ при ремонте или смене участка труб.

3. Электроснабжение:

- замена (восстановление) неисправных участков электросети здания. Исключая электрические сети жилых квартир;

Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов и пакетных переключателей.

4. Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвалов;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и обратное наполнение их с пуском систем после устранения неисправностей.

Работы, не включенные в перечень аварийных и сопутствующих работ, производятся Исполнителем на основании сметы и дополнительного соглашения

Перечень работ и услуг

по уборке подъездов и территории домовладения

| № п. | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей | 3 раза в месяц |
| 1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
| 2. | Уборка придомовых территорий: площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов | постоянно |
| ЛЕТНИЙ ПЕРИОД |
| 2.1. | Подметание территории с усовершенствованным покрытием | 1 раз в 4 суток |
| 2.2. | Подметание территории без покрытия | 1 раз в 6 суток |
| 2.3. | Уборка мусора с газонов (газоны средней засоренности) | 1 раз в 3 суток |
| 2.4. | Выпилка деревьев, вырубка кустарников, порослей | по необходимости |
| 2.5. | Стрижка газонов (скашивание травы) | 3 раза |
| 2.6. | Уборка контейнерных площадок и территорий, прилегающих к ним в радиусе 5 м | постоянно |
| ЗИМНИЙ ПЕРИОД |
| 2.7. | Подметание свежевыпавшего снега | По необходимости в дни снегопада |
| 2.8. | Очистка от уплотненного снега территорий с усовершенствованным покрытием | 1 раз в 4 суток в дни снегопада |
| 2.9. | Посыпка территории пешеходных дорожек, дворовых и внутриквартальных проездов песчано-солевой смесью | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 2.10. | Очистка придомовой территории от наледи | 1 раз в 3 суток во время гололеда |
| 2.11. | Уборка контейнерных площадок и территорий, прилегающих к ним в радиусе 5 м | постоянно |